## Slide 1
ΕΝΟΤΗΤΑ 5.4
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

## Slide 2
Τάση στον ωμικό αντιστάτη: UR = IR η τάση συμφασική με το ρεύμα,
UR
UL
UC
x
y
I
UL
UC
UR
Τάση στο πηνίο: UL= IXL=IL = I2πfL η τάση προπορεύεται του ρεύματος 900
Τάση στον πυκνωτή: UC = IXC = = η τάση έπεται του ρεύματος 900
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

## Slide 3
UR
UL
UC
x
y
I
UL
UC
UR
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
Αν UL = UC τότε αλληλοαναιρούνται και μένει μόνο η τάση UR = U,
Συντονισμός: Σε κύκλωμα R, L, C η τάση και το ρεύμα βρίσκονται σε φάση (Δφ=0)
Οι τιμές τάσης και έντασης παίρνουν μέγιστες τιμές
UL – UC = 0
= U

## Slide 4
UR
UL
UC
x
y
I
UL
UC
UR
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
UL – UC = 0
= U
Συχνότητα συντονισμού, ιδιοσυχνότητα f0:

## Slide 5
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
Άρα στο συντονισμό
σύνθετη αντίσταση Z ελάχιστη τιμή = ίση με την ωμική αντίσταση R
ένταση ρεύματος μέγιστη τιμή
Ένταση συμφασική με την τάση
Απορροφούμενη ισχύς μέγιστη

## Slide 6
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
Συντελεστής ποιότητος Qπ το πηλίκο της τάσης στα άκρα του πηνίου ή του πυκνωτή προς την τάση του δικτύου κατά το συντονισμό του κυκλώματος, δείχνει πόσες φορές η τάση UL ή UC είναι μεγαλύτερη από την τάση τροφοδοσίας.
Κίνδυνος υπέρτασης καταστροφή του πυκνωτή

## Slide 7
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ – ΖΩΝΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
Ζώνη διέλευσης: Δf = f2 – f1
f2 και f1 είναι οι πλευρικές συχνότητες όταν το ρεύμα παίρνει τιμή Ι = 0,707 Ιmax
Επίσης ισχύει Δf, για ορισμένη συχνότητα συντονισμού όσο μεγαλύτερο συντελεστή ποιότητας έχουμε τότε προκύπτει στενή ζώνη διέλευσης.

## Slide 8
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ:
η διαφορά φάσης μηδέν οπότε > το κύκλωμα απορροφά μόνο πραγματική ισχύ από την πηγή > ρεύμα μέγιστο > απορροφημένη ισχύς μέγιστη> άεργη ισχύς είναι μηδέν.

## Slide 9
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Ηλεκτροτεχνία (Βουρνάς Κ., Δαφέρμος Ολ., Πάγκαλος Στ., Χατζαράκης Γ., εκδ. Διόφαντος)