## Slide 1
ΕΝΟΤΗΤΑ 6.1
ΑΝΟΡΘΩΤΕΣ

## Slide 2
Ανόρθωση εναλλασσομένου ρεύματος
Εναλλασσόμενο ρεύμα
Συνεχές ρεύμα
Δίοδοι και θυρίστορ

## Slide 3
Δίοδοι
Αν VA > VB τότε η δίοδος άγει, περνάει ρεύμα, ορθή τάση
Αν VΑ < VΒ τότε η δίοδος ΔΕΝ άγει, ΔΕΝ περνάει ρεύμα, ανάστροφη τάση, η δίοδος είναι μονωτής
I
I

## Slide 4
Μονοφασικά κυκλώματα ανόρθωσης
Το κύκλωμα κόβει την αρνητική ημιπερίοδο, αφήνει να περάσει ρεύμα όταν έχει θετική φορά.
Το ρεύμα που παράγεται έχει θετική φορά αλλά δεν είναι συνεχές.
Uμεσ=0,45U και η ενεργός τιμή της ανορθωμένης τάσης Uεν=0,707U
Απλή ανόρθωση

## Slide 5
Μονοφασικά κυκλώματα ανόρθωσης
Πλήρης ανόρθωση με γέφυρα
Θετική φορά
Αρνητική φορά
Σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής διαρρέεται από ρεύμα ίδιας φοράς.

## Slide 6
Μονοφασικά κυκλώματα ανόρθωσης
Πλήρης ανόρθωση

## Slide 7
Μονοφασικά κυκλώματα ανόρθωσης
Πλήρης ανόρθωση
: η ενεργός τιμή του εναλλασσομένου ρεύματος
: η μέση τιμή της ανορθωμένης τάσης

## Slide 8
Τριφασικά κυκλώματα ανόρθωσης
Απλή ανόρθωση

## Slide 9
Τριφασικά κυκλώματα ανόρθωσης
Πλήρης ανόρθωση
Εναλλάσσεται η πολικότητα των φασικών τάσεων U12 U23 U31
Κάθε χρονική στιγμή 3 δίοδοι ορθή τάση και 3 δίοδοι ανάστροφη τάση
Συνεχής ροή ρεύματος στον καταναλωτή ίδιας φοράς

## Slide 10
Τριφασικά κυκλώματα ανόρθωσης - εξομάλυνση
Η συνεχής τάση παρουσιάζει κυμάτωση > πρέπει να γίνει εξομάλυνση

## Slide 11
Τριφασικά κυκλώματα ανόρθωσης - εξομάλυνση
t1: ο χρόνος φόρτισης του πυκνωτή
t2: ο χρόνος εκφόρτισης του πυκνωτή

## Slide 12
Τριφασικά κυκλώματα ανόρθωσης - εξομάλυνση
Κύκλωμα πλήρους ανόρθωσης με φίλτρο πυκνωτή.

## Slide 13
Τριφασικά κυκλώματα ανόρθωσης - εξομάλυνση
Συνδυασμός πηνίου και πυκνωτή
Το πηνίο, λόγω της αυτεπαγωγής L αντιδρά στις μεταβολές του ρεύματος προκαλώντας χρονική καθυστέρηση
Έτσι βοηθάμε στην εξομάλυνση της κυμάτωσης του ανορθωμένου ρεύματος

## Slide 14
Τριφασικά κυκλώματα ανόρθωσης - εξομάλυνση
Συνδυασμός πηνίου και πυκνωτή
Με την προσθήκη περισσοτέρων φίλτρων στη σειρά μπορούμε να πάρουμε συνεχές ανορθωμένο ρεύμα που να έχει τη μορφή συνεχούς γραμμής χωρίς κυματώσεις.

## Slide 15
ΔΙΟΔΟΣ ZENER – σταθεροποίηση του συνεχούς ρεύματος
Δίοδος zener: Διατηρεί σταθερή την ένταση του ρεύματος που τη διαρρέει

## Slide 16
Τροφοδοτικό:
Μετασχηματιστής: Ανυψώνει ή υποβιβάζει την τάση ανάλογα με την τάση που θέλουμε να έχουμε
Ανορθωτής: Δημιουργεί την ανορθωμένη τάση
Φίλτρο: Εξομαλύνει τις κυματώσεις της ανορθωμένης τάσης
Σταθεροποιητής: Διατηρεί σταθερή τη συνεχή τάση, ανεξάρτητα από τις μεταβολές του φορτίου και τις μεταβολές της εναλλασσόμενης τάσης
Διάταξη που μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα σε συνεχές:

## Slide 17
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Ηλεκτροτεχνία (Βουρνάς Κ., Δαφέρμος Ολ., Πάγκαλος Στ., Χατζαράκης Γ., εκδ. Διόφαντος)