## Slide 1
σχέση μεταφοράς :
,
U1 η τάση πρωτεύοντος
Ι1 η ένταση του ρεύματος πρωτεύοντος
W1 ο αριθμός σπειρών του πρωτεύοντος
U2 η τάση στο δευτερεύον
I2 η ένταση του ρεύματος δευτερεύοντος
W2 ο αριθμός σπειρών του δευτερεύοντος
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ
Τάση βραχυκύκλωσης
= τάση βραχυκύκλωσης στο πρωτεύον
= ονομαστική τάση στο πρωτεύον
Ρεύμα βραχυκύκλωσης:
= ονομαστική ένταση στο δευτερεύον = ρεύμα βραχυκύκλωσης στο δευτερεύον
Ηλεκτρεργετική δύναμη E2, (τάση), στο δευτερεύον
E2 = 4,44 . f. . W2. Φμ
f: συχνότητα, W2 αριθμός σπειρών δευτερεύοντος, Φμ χρήσιμη μαγνητική ροή σε Vs